## Slide 1: 高压整流模块封装特性仿真与App 辅助设计
黄山学院 鲍婕
2026年10月

## Slide 2
目录
研究背景
01
研究方法
02
结论
04
仿真结果
03

## Slide 3: 研究背景
高压整流模块广泛应用于大功率整流电源、工业变频器、充电桩等电力设施。
热失控和绝缘击穿风险需要重点关注

## Slide 4: 研究方法
示例：MDC500/16，一款单臂（半桥）整流模块。
根据产品结构建模
应用拓扑
产品组件：风冷侧铜底板、塑料壳、压块、压柱、公共电极、整流芯片、陶瓷片等

## Slide 5: 研究方法
热仿真条件：导通损耗Pcon= 500 A×1.5 V = 750 W
阻断损耗Pblock= 1600 V×50 mA = 80 W
两个硅片在工频下交替导通
散热器强制风冷，风速 5 m/s
绝缘测试条件：公共电极对地电势 3000 VDC - 1 min
模型参数 | 变元表达式 | 初始值
铜底板厚度 | h1 | 10 mm
钼片厚度 | h2 | 1.7 mm
硅片厚度 | h3 | 0.4 mm
陶瓷片厚度 | h4 | 1.5 mm
凹槽深度 | d | 1 mm
阳极直径 | D1 | 40 mm
阴极直径 | D2 | 34 mm
导通损耗 | P_con | 750 W
阻断损耗 | P_block | 80 W
测试电压 | Vt | 3000 V

## Slide 6: 仿真结果
结果显示：高压整流模块的温度场分布图和电场分布图。
凹槽深度参数化扫描结果
陶瓷片厚度参数化扫描结果

## Slide 7: 仿真结果
辅助高压整流模块封装设计的App主界面

## Slide 8: 结论
工程师根据产品规格输入参数，App自动计算，显示仿真结果。
App升级方向：高压整流芯片结构中阳极钼片的厚度是热应力、散热、机械强度、电学性能
等多因素综合优化的结果，可在App中加入热-力耦合，辅助芯片结构设计。

## Slide 9
Welcome to Huangshan!
  大功率半导体先进封装技术创新中心
  地址：黄山学院率水校区文津楼
  邮箱：apt_hsu@mail.hsu.edu.cn